## Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики. 2018 рік.

1. Визначте швидкість винищувача відносно палуби авіаносця в момент злету з носа корабля, якщо авіаносець рухається зі швидкістю 8 м/с відносно берега, а винищувач рухається відносно берега горизонтально зі швидкістю 70 м/с.

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 м/с | 62 м/с | 70 м/с | 78 м/с |

2.  На рисунку зображено графік залежності кінетичної енергії Ек тіла від часу t. Укажіть, на якій ділянці рух тіла рівноприскорений.

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |

3. На рисунку зображено важіль, до якого підвішено тягарці масою (т) 100 г кожний. Якою є сила натягу нитки , якщо важіль перебуває в рівновазі? Уважайте, що прискорення вільного падіння дорівнює 10 м/с2.

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,5 Н | 4 Н | 4,5 Н | 5 Н |

4. Під час якого процесу загальна потенціальна енергія системи зменшується?

А космічний корабель віддаляється від поверхні Землі

Б контейнер піднімають на борт судна

В м’яч, який занурили у воду й відпустили, спливає

Г спортсмен натягує тятиву лука

5. Кулька, що рухалася зліва направо зі швидкістю 10 м/с, зіткнулася з такою самою нерухомою кулькою. На рисунках наведено можливі напрямки та модулі швидкості руху кульок після зіткнення. Який з рисунків відповідає результату пружного зіткнення?

6. У три посудини налили однакову рідину (див. рисунок). Тиск рідини буде

А однаковий у всіх посудинах

Б найбільший у посудині 1

В найбільший у посудині 2

Г найменший у посудині З

7. Унаслідок нагрівання абсолютна температура ідеального газу в герметично закритій посудині збільшилася від 250 К до 1000 К. У скільки разів збільшилася кількість зіткнень молекул газу зі стінками посудини за 1 с?

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| у 2 рази | у 4 рази | у 8 разів | у 16 разів |

8. Який з наведених графіків залежності об’єму V від абсолютної температури Т відповідає ізотермічному процесу з ідеальним газом незмінної маси?

9. Укажіть назву вимірювального приладу, принцип дії якого ґрунтується на процесі випаровування рідини, що зумовлює зниження температури.

10. Зміст якого поняття розкриває визначення: кількість молекул, що вилітають з вільної поверхні рідини за одиницю часу, дорівнює кількості молекул, які повертаються в рідину за той самий час?

А точка роси

Б відносна вологість повітря

В абсолютна вологість повітря

Г динамічна рівновага рідини та її пари

11. Визначте, що треба змінити, щоб рівень води в скляному капілярі, зануреному одним кінцем у посудину з водою, став вищим.

А добавити у воду трохи мила

Б збільшити температуру

В узяти ширшу посудину

Г узяти тонший капіляр

12. На рисунку зображено два однакові точкові заряди q. Укажіть рівність, яка встановлює правильне співвідношення між модулями напруженості Е1 та Е2 електростатичного поля в точках 1 і 2 (див. рисунок).

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| E1=5,4E2 | E1=2,25E2 | E1=1,5E2 | E1=1,25E2 |

13. Обкладками плоского повітряного конденсатора, зображеного на рисунку, є дві квадратні металеві пластини. У який спосіб можна збільшити електричну ємність цього конденсатора?

А змістити одну з пластин трохи вгору

Б зменшити відстань між пластинами

В повернути одну з пластин на 450 навколо осі O1O 2

Г збільшити відстань між пластинами

14. Який з рисунків ілюструє те плову дію струму?

15. Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля вертикальні. Як має рухатися електрон, щоб його траєкторія була прямолінійною?

А у горизонтальному напрямку

Б під кутом 450 до горизонту

В під кутом 600 до горизонту

Г у вертикальному напрямку

16. Укажіть елемент електричного кола, у якому обов'язково діють сторонні сили.

А резистор

Б амперметр

В джерело струму

Г вимикач

17. Яка фізична величина характеризує силову дію магнітного поля?

А магнітна індукція

Б індуктивність

В магнітний потік

Г магнітна проникність

18. Під час незатухаючих горизонтальних коливань тіла на пружині внаслідок її стискання зменшується

А кінетична енергія тіла

Б потенціальна енергія пружини

В модуль прискорення тіла

Г модуль сили пружності

19. Глибину моря під кораблем вимірюють за допомогою ехолота. Визначте глибину моря під кораблем, якщо час від моменту посилання ультразвуку до моменту його прийняття становить 0,6 с. Швидкість звуку в морській воді дорівнює 1400 м/с.

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1680 м | 1167 м | 840 м | 420 м |

20. Кількість витків у вторинній обмотці трансформатора в п разів більша, ніж у первинній обмотці. Цей трансформатор підвищує приблизно в п разів

А амплітудне значення напруги змінного струму

Б частоту змінного струму

В амплітудне значення сили змінного струму

Г потужність змінного струму

21. За якого взаємного розташування Землі (З), Сонця (С) та Місяця (М) спостерігають повний місяць? На рисунках не дотримано масштабу.

22. У великому адронному колайдері два ядра Плюмбуму рухаються назустріч одне одному зі швидкостями 0,5с, де с ( швидкість світла у вакуумі. Із якою швидкістю одне ядро рухається відносно іншого?

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5с | 0,6с | 0,8с | с |

23. Зелене світло опромінює катод фотоелемента, унаслідок чого з катода щосекунди вилітають електрони кількістю N0. Скільки електронів вилітатиме щосекунди, якщо потужність джерела світла зменшити вдвічі?

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 | N0 | N0 | N0 |

24. Період піврозпаду Радію становить 1600 років. Через скільки років відбудеться розпад 75 % початкової кількості радіоактивних ядер Радію?

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 років | 1200 років | 2400 років | 3200 років |

25. Установіть відповідність між рухом тіла (1(4) та напрямком прискорення (А ( Д). Опір повітря не враховуйте.

26. Установіть відповідність між математичним виразом (1 ( 4), який визначає зміст фізичної величини, та назвою приладу (А ( Д), за допомогою якого вимірюють цю величину. Позначення: s ( шлях, t ( час, ( ( густина g ( прискорення вільного падіння, h ( висота стовпчика рідини, (н ( густина насиченої пари, т ( маса.

27. Установіть відповідність між прикладом вияву світлового явища (1 ( 4) та властивістю світла (А ( Д). завдяки якій відбувається це явище.

28. Установіть відповідність між назвою випромінювання (1 ( 4) та його природою (А ( Д).

| № досліду | F, Н | l, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 10 |
| 2 | 5 | 11 |

29. Проаналізуйте наведені в таблиці результати дослідження залежності довжини пружини l від прикладеної до неї розтягувальної сили F

1. Визначте коефіцієнт жорсткості пружини. Відповідь запишіть у ньютонах на метр (Н/м).

2. Визначте довжину недеформованої пружини. Відповідь запишіть у сантиметрах (см).

30. Газовий котел нагріває за хвилину воду об’ємом 10 л на 45 0С. Потужність котла дорівнює 35 кВт. Уважайте, що питома теплоємність води становить 4200 Дж/(кг ( К), густина води ( 1000 кг/м3.

1. Визначте кількість теплоти, отриману водою. Відповідь запишіть у кілоджоулях (кДж).

2. Визначте ККД (коефіцієнт корисної дії) газового котла. Відповідь запишіть у відсотках (%).

31. Спіраль електричного нагрівника вкоротили на 20 %. Напругу в мережі вважайте сталою, залежність електричного опору від температури не враховуйте.

1. У скільки разів зменшився опір спіралі електричного нагрівника?

2. На скільки відсотків збільшилася потужність цього нагрівника?

32. Частота вільних електромагнітних коливань у контурі дорівнює 1 кГц.

1. Визначте період електромагнітних коливань у контурі.

Відповідь запишіть у секундах (с).

2. Визначте, скільки разів щосекунди сила струму в котушці індуктивності дорівнює нулю.

33. Електровоз рухається рівномірно по горизонтальній прямолінійній ділянці залізниці й тягне вагони загальною масою 2 ( 106 кг із силою 500 кН. З яким прискоренням рухатиметься потяг, якщо сила, з якою електровоз тягне вагони, збільшиться до 600 кН? Відповідь запишіть у метрах за секунду у квадраті (м/с2).

34. На нерозтяжній легкій нитці довжиною 50 см висить кулька. Яку мінімальну швидкість потрібно надати кульці в горизонтальному напрямку, щоб вона зробила повний оберт по колу у вертикальній площині? Уважайте, що прискорення вільного падіння дорівнює 10 м/с2. Опором повітря й розміром кульки знехтуйте. Відповідь запишіть у метрах за секунду (м/с).

35. Нагріту монету поклали на лід, у який вона повністю занурилася. Визначте, за якої мінімальної температури монети це могло відбутися. Температура льоду до того, як на нього поклали монету, становила 0 0С. Густина сплаву, з якого виготовлено монету, дорівнює 9,0 г/см3, його питома теплоємність ( 220 Дж/(кг ( К). Густина льоду становить 900 кг/м3, питома теплота плавлення льоду ( 330 кДж/кг. Втрати тепла не враховуйте. Відповідь запишіть у градусах Цельсія (0С).

36. Усі резистори в зображеному на рисунку електричному колі однакові. Визначте відношення напруги на полюсах джерела струму до напруги на резисторі 5

37. Усередині камери Вільсона розмістили стрічку з фольги. Радіус трека частинки після проходження крізь фольгу зменшився у 2 рази. Яку частину кінетичної енергії втратила частинка, коли проходила крізь фольгу? Відповідь запишіть у відсотках (%).

38. Предмет розташовано на відстані 1 м від тонкої розсіювальної лінзи з оптичною силою (4 дптр. Визначте відстань від лінзи до уявного зображення предмета. Відповідь запишіть у сантиметрах (см).

# Text boxes

А	фотони, що виникають унаслідок ядерних реакцій

Б	швидкі електрони В ядра атомів Гелію

Г	фотони, що утворюються внаслідок хімічних реакцій

Д	нейтрони

1	альфа-промені

2	бета-промені

3	гамма-промені

4	світлове випромінювання

А  розсіювання

Б  поляризація

В  інтерференція

Г  дифракція

Д  дисперсія

1	утворення кольорових смуг на плівці бензину, що розпливлася на асфальті

2	утворення ореолу навколо електричних ліхтарів під час туману

3	утворення кольорового спектра після проходження світла крізь тригранну призму

4	створення ефекту об’ємного зображення в стереоскопічному кіно

А  манометр

Б  динамометр

В  спідометр

Г  гігрометр

Д  електрометр

1

2

3

4 mg

А	протилежно до напрямку швидкості руху

Б 	під тупим кутом до напрямку швидкості руху

В 	у напрямку швидкості руху

Г 	під гострим кутом до напрямку швидкості руху

Д 	під прямим кутом до напрямку швидкості руху

1	рух снаряда перед падінням на землю

2	рух кінця годинникової стрілки

3	рух снаряда в каналі ствола гармати

4	рух катера після вимітання двигуна