Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

Експериментальний тур (08.02.2009 р.)

8 клас

1,2   Пояснити демонстрації, показані вчителем.

Під час виконання завдань 3,4 необхідно:

– розробити теорію експерименту, вивести розрахункову формулу;

– описати послідовність вимірювань, провести вимірювання;

– виконати обчислення шуканої величини, при потребі побудувати графічні залежності;

– вказати шляхи підвищення точності експерименту.

3. Оцінити густину твердого тіла та густину невідомої рідини.

Обладнання: динамометр, тверде тіло, посудина з водою, посудина з невідомою рідиною.

4. Оцінити густину сиру.

Обладнання: шматок сиру, міліметровий папір.

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

Експериментальний тур (08.02.2009 р.)

9 клас

1,2   Пояснити демонстрації, показані вчителем

Під час виконання завдань 3,4 необхідно:

– розробити теорію експерименту, вивести розрахункову формулу;

– описати послідовність вимірювань, провести вимірювання;

– виконати обчислення шуканої величини, при потребі побудувати графічні залежності;

– вказати шляхи підвищення точності експерименту.

3. Визначити центр мас пластинки неправильної форми.

Обладнання: пластинка неправильної форми, булавка, нитки, пластилін, лінійка.

4. Оцінити тиск вістря олівця на листок паперу, коли олівець перебуває перпендикулярно.

Обладнання: олівець, листок паперу, лінійка, тягарець відомої маси.

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

Експериментальний тур (08.02.2009 р.)

10 клас

1,2   Пояснити демонстрації, показані вчителем

Під час виконання завдань 3,4 необхідно:

– розробити теорію експерименту, вивести розрахункову формулу;

– описати послідовність вимірювань, провести вимірювання;

– виконати обчислення шуканої величини, при потребі побудувати графічні залежності;

– вказати шляхи підвищення точності експерименту.

3. Оцінити питомий опір провідника, з якого виготовлено обмотку реостата

Обладнання: реостат, лінійка.

4. Оцінити коефіцієнт тертя гумового шнура по столу.

Обладнання: гумовий шнур, лінійка.

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

Експериментальний тур (08.02.2009 р.)

11 клас

1,2   Пояснити демонстрації, показані вчителем

Під час виконання завдань 3,4 необхідно:

– розробити теорію експерименту, вивести розрахункову формулу;

– описати послідовність вимірювань, провести вимірювання;

– виконати обчислення шуканої величини, при потребі побудувати графічні залежності;

– вказати шляхи підвищення точності експерименту.

3. Оцінити показник заломлення скла.

Обладнання: скляна пластинка, булавки, лінійка, листок паперу.

4. Порівняти потужність теплових втрат під час охолодження води при температурі 40 0С і при температурі 25 0С.

Обладнання: калориметр, термометр, вода, температура якої вища 40 0С, секундомір, лінійка, міліметровий папір.