9 клас

Задача 1.

Нехай маса першої порції води , початкова температура води у відрі . Тоді на нагрівання цієї води затратиться кількість теплоти  протягом часу . Нехай маса другої порції води , тоді рівняння теплового балансу при змішуванні води запишеться так:  або   (1).

Для спрощення математичних розрахунків проведемо такі міркування:

І. Вода масою  знаходилася при температурі , вода масою  - при температурі . В кінцевому підсумку при температурі  знаходиться вода масою  і на це витрачена енергія плитки за час .

Отже, можемо вважати, що ця енергія йде на нагрівання води масою  від температури  до . .

Оскільки тепловіддача плитки однакова, то   (2).

Враховуючи рівняння (1) отримаємо , звідки

.

Після підстановки значень .

ІІ. Або строго математично виведемо рівняння (2).

Протягом часу  виділяється тепло . Тоді

Задача 2.

При проходженні струму через провідник в ньому виділяється тепло, що дорівнює згідно закону Джоуля-Ленца , де - час плавлення льоду, а - опір провідника. Цей опір, відповідно до формули , (тут - довжина провідника, - площа його поперечного перерізу). Ця кількість теплоти йде на плавлення льоду: . Маса льоду .

Прирівнявши отримані рівняння для кількості теплоти, отримаємо:

Задача 3.

Позначимо масу циліндра m. Нехай, коли води в посудині немає, розтяг пружини . Тоді . Після того як в посудину налили воду, нехай розтяг пружини . Тоді , або , . (1), де

Циліндр був на висоті , а після наливання води піднявся на відстань , бо настільки змістилась пружина.

Тоді тиск на дні посудини біля поршня , .

Задача 4.

На циліндр діє сила тяжіння , прикладена до його центра тяжіння, і сила натягу нитки , прикладена до його краю. Циліндр покотиться вгору, якщо момент сили тяжіння відносно осі, що проходить через точку А перпендикулярно до площини малюнка, буде менший за момент сили натягу нитки. Плече сили тяжіння , плече сили натягу , отже . Звідси .

Задача 5.

Сила натягу нитки . Після з’єднання кульок їхні заряди стали по . Кулонівська сила взаємодії . Кульки відштовхуються, отже сила натягу .