8 клас

1. Покласти олівець на листок паперу в клітинку і прокоти його, порахувати кількість обертів  ( для цього зробити на олівцеві відмітку ). На листку паперу відмітити початкове і кінцеве положення олівця ( чи центра, чи одного краю) . Порахувати кількість клітинок   між початковим і кінцевим положеннями . Тоді вся довжина   ,  де а - довжена клітинки.  . Аналогічні дії зробити з трубочкою   . Звідси

2. Підвісити шматок пластиліну до одного кінця лінійки , а на інший поставити тягарець відомої маси . Зрівноважити лінійку на краю столу , так щоб центр лінійки був у точці О . Згідно правила моментів визначити масу пластиліну  . Зробити з шматка пластиліну кубик і, вимірявши його ребра , знайти об(єм   Тоді   .

9 клас

1. Мірною стрічкою виміряти довжину дроту l . Щільно намотати дріт на ручку і, вимірявши довжину намотки   і кількість витків n , визначити діаметр дроту  Тоді

Скласти коло за схемою:

Виміряти силу струму в колі І і напругу на досліджуваному провіднику  U .

З формули    визначаємо питомий опір  .

2. Для визначення коефіцієнта тертя ковзання потрібно поставити брусок торцевою частиною на дошку трибометра і привести його в рух, штовхаючи олівцем у горизонтальному напрямі Повільно переміщуючи олівець уздовж вертикалі, зафіксувати висоту h, за якої поступальний рух (ковзання) переходить в обертовий. Для даної ситуації умова рівноваги (рівність моментів сил) бруска відносно точки О запишеться:.	 Враховуючи, що за даних умов у горизонтальному напрямі

F = FT = N = mg ,  одержимо

Звідки		          .

10 клас

1. Відрізати кусок трубочки для коктейля . В один її кінець помістити пластилін і опустити у посудину з водою. Змінюючи кількість пластиліну , добитись плавання трубочки у вертикальному положенні ( ареометр ) . За допомогою лінійки визначити висоту трубочки над водою . Перенести ареометр у соляний розчин і визначити висоту  . Виміряти всю висоту трубочки з пластиліном h . Згідно умови плавання у воді

у розчині солі  .Звідси   або . Звідси

2. За допомогою динамометра визначаємо вагу бруска Р . Рівномірно витягуємо динамометром брусок вгору по похилій площині , фіксуючи силу  , а потім рівномірно тягнемо брусок до низу по площині , фіксуючи силу   . Тоді можна записати (( закон Ньютона для двох рухів :

вгору :  ( 1 ) ;

вниз :  ( 2 ) .

Додамо ці два рівняння , потім віднімемо . Отримаємо

( 3 ) ;  ( 4 ) .

З рівняння ( 3 )   . Оскільки   , , а з рівняння ( 4 )   , то  . Підставивши в рівняння (3), отримаємо :   .

11 клас

1.Одночасно відпустити маятники і порахувати кількість коливань N1, які здійснить коротший маятник до того часу, коли маятники знову разом пройдуть точку максимального відхилення. Тоді довший маятник за цей час здійснить N2 =N1-1 коливання. З формул  і  для двох маятників отримаємо:

. Звідки .

2. Оскільки опір ділянки 1-2 дорівнює 0, то це означає, що точки 1 і 2 з’єднані між собою. Вимірюємо опір між іншими точками:

2-3: R2-3=74 Ом.

2-4: R2-4=74 Ом.

3-4: R3-4=127 Ом.            Намалюємо всі можливі з’єднання трьох резисторів:

Проаналізувавши схеми після вимірювання опорів приходимо до висновку, що схеми 1,2,3 не підходять при будь-якому розміщенні виводів.

Схема 4 задовільняє значенням виміряних опорів. Нехай виводи розміщені так:

Для неї можна записати рівняння:

R2+R3=74 Ом; R2+R4=74 Ом; R3+R4=127 Ом. Звідси

R3=R4=127/2=63,5 Ом. Тоді R2=10,5 Ом. Згідно умови опори більші ніж 20 Ом, отже і цей варіант не підходить.

Розглянемо схему 5 і перемалюємо її так:

Схема симетрична і виміряні значення R2-3 і R2-4

однакові, отже R2= R4.

Для неї запишемо рівняння:

=74 (1)  і (2).

Поділивши перше рівняння на друге, отримаємо:

. Підставимо це значення у рівняння (2).

Після спрощення отримаємо: або R3=511 Ом. Тоді R2= R4=84 Ом.

В дійсності в чорному ящику знаходиться саме ака схема, а резистори мають опори 510 Ом і два по 82 Ом. Відмінності визвані тим, що є певні неточності вимірювальних приладів і допускається похибка при виготовленні резисторів.

# Text boxes

2

1

4

3

5