Задачі обласного турніру юних фізиків

2013 рік

1. Частота. Оцініть частоту звуку, який виникає під час гальмування автомобіля на асфальтованій дорозі. (Березнівський р-н)

2. Крапля. При конденсації водяної пари на склі утворюються краплі води. Оцініть, за якої маси краплина починає «спливати» вниз.(Зарічненський р-н)

3. Чайник. Оцініть швидкість струменя пари, що виходить з носика чайника, у якому кипить вода.(Радивилівський р-н)

4. Хованки. Оцініть, на якій відстані від спостерігача людина в яскравому одязі, вирушаючи в сосновий ліс, загубиться із виду. (Дубровицький, Млинівський р-н)

5. Злиття. Яка максимальна кількість крапель ртуті, що лежать на гладкій поверхні, можуть злитися в одну велику краплю? (м. Кузнецовськ)

6. Бережись автомобіля. Автомобіль рухається горизонтальною ділянкою дороги після дощу. Оцініть, на яку максимальну висоту піднімуться краплини бруду, що відірвалися від колеса? (м. Дубно)

7. Цвях. Порівняйте сили, які слід прикласти під час витягування за допомогою плоскогубців цвяха, наполовину забитого в дерев’яну дошку, шляхом виймання його вертикально вгору без прокручування навколо його осі і з прокручуванням. З’ясуйте причини розбіжності результатів. (м.Рівне)

8. Гальванічний елемент. Сконструюйте гальванічний елемент з максимально можливою Е.Р.С. Визначте електричні характеристики отриманого джерела: Е.Р.С., внутрішній опір, струм короткого замикання. Обладнання: мультиметр, картоплина, пластини або дротини з різних металів. (м. Луцьк)

9. Бульбашка. Заповніть трубку водою так, щоб в ній залишилась невелика бульбашка повітря і щільно закрийте її корком. Перевертаючи, нахиляючи трубку, ви можете переміщувати бульбашку. Аналогічно можна помістити у трубку маленький шматочок пінопласту. Вам необхідно дослідити і порівняти закони руху бульбашки і маленького шматочка пінопласту. (Оргкомітет)

10. Бризки води. Виміряйте висоту, на яку піднімуться бризки води, якщо в неї впаде сферичний предмет, який відпустили над водою. Встановіть залежність між висотою бризок і висотою, з якої відпустили тіло, а також з іншими істотними параметрами. (Оргкомітет)

11. Ракета. Якщо заповнити трилітрову банку на третину гарячою водою, а потім, закривши кришкою, інтенсивно її потрясти, то навіть щільно закупорена кришка злітає. Поясніть явище і оцініть силу, яка діє на кришку. (Оргкомітет)

12. Придумай сам – слідами Франкліна. Сконструюйте двигун, що приводиться в рух «електричним вітром». Дослідіть ефективність цього двигуна. (Всеукраїнський ТЮФ 2013)

13. Вузли. Опишіть, як змінюється міцність швацької нитки залежно від кількості вузлів на ній. (Всеукраїнський ТЮФ 2013)

14. Змійси-п’явси. Фігура у вигляді спіралі вирізається з паперу, розміщується над нагрівачем, причому так, що центральна її частина (голова змійки) закріплюється на вістрі, а хвіст звисає. При певній різниці температур між головою і хвостом «змійка» починає обертатися. Дослідіть і опишіть, як залежить кутова швидкість обертання змійки від різниці температур? Якої максимальної кутової швидкості реально досягти?

Продемонструйте роботу конструкції Вашим суперникам. (Всеукраїнський ТЮФ 2013)

15. Вакуум вручну. Є дві склянки (скляні стакани). Якщо в одній з них запалити шматочок свічки, а потім другу зверху щільно притиснути до нижньої, то через деякий час всю конструкцію легко підняти за верхню склянку. А якого мінімального тиску всередині склянок можна досягти таким способом? Від яких параметрів залежить цей тиск? (Всеукраїнський ТЮФ 2013)